## Slide 1
雜訊過濾
資料取樣
模型開發
  振動感測器
  電流感測器
  1.高通/低通濾波器：這些濾波器有助於消除不感興趣的頻率成分。 但是，請謹慎對待過濾掉的內容； 您不想遺失重要資訊。
  2.視窗函數：這些對於平滑資料很有用，但可能會引入延遲，這可能會為即時監控帶來問題。
  3.卡爾曼濾波器：非常適合即時應用，可以適應傳入資料的統計。 不過很難正確調整，很複雜需要大。
  預劃：考慮到是要處理即時數據並做出快速決策，卡爾曼濾波器可能是比較合適的。
  1.FFT（快速傅立葉變換）：
  優點 1.可解釋性：FFT 的輸出是顯示訊號頻率成分的頻譜。 頻譜中的峰值可以代表規則模式或異常，可以直接解釋。
  優點 2.簡單與速度：FFT 是一種成熟且高效的演算法。 它可以非常快，特別是在使用專用硬體或庫實現時。
  優點 3.無需訓練：與機器學習模型不同，FFT 不需要訓練。 一旦根據頻率分量定義了異常的標準，就可以直接套用它。
  缺點 1.假設：FFT 假設訊號是周期性的。 如果數據不滿足此假設，則頻率表示可能沒有意義。
  缺點 2.預定義閾值：確定頻域中構成「異常」的內容可能需要領域知識和手動閾值設置，這可能無法適應不斷變化的條件。
  主頻率2x:有峰值表示有不平衡、主頻率3x:有峰值表示有軸彎曲或其他形式的機械變形
  - 2.基於AI的異常檢測：
  優點 1.適應性：AI習模型可以適應資料隨時間的變化（經過再訓練）。
  優點 2.複雜模式：可以偵測資料中可能難以使用傳統方法擷取的複雜模式和關係。
  優點 3.自動閾值設定：有了足夠的數據，機器學習就可以了解正常與異常之間的界限，而無需手動設定閾值。
  缺點 1.所需訓練：需要一個訓練階段，是模型複雜度可能耗時且計算密集。
  缺點 2.可解釋性：深度學習模型尤其可能是黑盒子，因此很難解釋為什麼做出特定預測。
  缺點 3.資料需求：需要大量標記資料用於監督方法(監督式較容易訓練)。
  預劃：鑑於按時序收集了正常數據和異常數據，這表明了跨時間點的潛在依賴性，AI方法可以有效地捕捉這些複雜的模式，但這兩種方法並不互相排斥，可以嘗試將兩者結合起來使用 FFT 將資料變換到頻域，使用頻率分量作為特徵來訓練AI的異常檢測模型，考慮設定一個實驗比較它們在檢測異常方面的性能。
即時預測

## Slide 2
  1.隔離森林、隨機森林：
  對於高維資料集特別有效。 它是一種透過隔離異常而不是最常見的資料分析方法來工作的整合方法。
  2.單類 SVM：
  當您的資料集主要由一類（如正常情況）組成並且想要檢測異常時，此方法很有用。 它與 FFT 轉換的特徵配合良好。
  3.LSTM（長短期記憶網絡，RNN 的一種）：
  如果您正在處理順序數據，LSTM 可能特別有效。 它們可以像自動編碼器一樣進行訓練，其目的是預測序列中的下一個資料點。 較高的預測誤差可能表示存在異常。
  4.基於密度的聚類演算法(DBSCAN 或 HDBSCAN ...等)
  可以將資料分成簇，並將不屬於任何簇的資料點標記為異常。
備註
AI模型
簡易
備註
AI模型
複雜
1.使用 CNN 進行時間序列：
概述：雖然 CNN 傳統上用於圖像數據，但最近它們也被用於時間序列分類任務。 原因是它們可以提取局部和平移不變的特徵，這有利於捕獲序列中的模式。
想法：這是一種創新方法，當時間序列資料中的模式以不同的時間間隔出現時，它的作用尤其強大。 如果選擇此方法，請確保輸入序列長度一致，可以使用固定長度的滑動視窗。
2.FFT + 密集層 (MLP)：
概述：FFT 可以將時域資料轉換為頻域，突出資料中的主導頻率。 轉換後的資料可以輸入多層感知器 (MLP) 或密集神經網絡，以從頻率模式中學習。
想法：該方法有效地將領域知識（FFT）與神經網路的學習能力結合起來。 確保 FFT 輸出大小一致。 根據資料的複雜性，您可能需要嘗試層數和神經元的數量。
3.DeepConLSTM：
概述：這似乎是卷積層（如 CNN）和 LSTM 層的組合。 卷積層可以提取局部模式，而 LSTM 可以捕捉序列中的長期依賴性。
想法：對於時間序列資料來說，這是一個非常有效的模型，特別是當資料中同時存在短期模式（例如突然峰值）和長期趨勢或行為時。 鑑於其複雜性，它可能需要比簡單模型更多的數據和微調，但它可以有效地捕捉複雜的模式。
預劃：
資料集大小：如果您有一個大型資料集，嘗試使用 CNN 和 DeepConLSTM 等更複雜的模型可能會取得成果。 如果您的資料集較小，則較簡單的模型或 FFT + MLP 等混合模型可能會更有效。
可解釋性與準確性：如果可解釋性至關重要，那麼更簡單的模型或基於 FFT 的方法可能會更好，因為它們可以讓您更清楚地了解推動預測的因素。 CNN 和 DeepConLSTM 等深度模型雖然可能更準確，但也可以充當黑盒子。